## Slide 6
状态编码：对字母所表示的状态进行编码
状态转换真值表：编码后的状态表书写为真值表形式
 | S0 | S1 | S2 | S3
0 | S0/1 | S0/1 | S0/1 | S0/1
1 | S1/1 | S2/1 | S3/0 | S3/0
输入 X | 当前 状态 | 下一 状态 | 输出 Y
0 | 00(S0) | 00(S0) | 1
0 | 01(S1) | 00(S0) | 1
0 | 10(S2) | 00(S0) | 1
0 | 11(S3) | 00(S0) | 1
1 | 00(S0) | 01(S1) | 1
1 | 01(S1) | 10(S2) | 1
1 | 10(S2) | 11(S3) | 0
1 | 11(S3) | 11(S3) | 0
状态编码：
S0(00)、S1(01)、S2(10)、S3(11)
下一状态 / Y

## Slide 7: 状态表

## Slide 14: 3.2.1 锁存器
(1)基本RS锁存器
1）基本结构：由一对或非门交叉耦合而成的基本锁存器:

## Slide 15: 2）基本 R S 锁存器的工作原理
R＝0、 S＝0 ：输出为稳定的 0 态 或 1 态 ， 即 Qn+1 = Qn
R＝0、 S＝1：输出状态为 1 态。即 Qn+1 = 1
R＝1 、S＝0：输出状态为 0 态。即 Qn+1 = 0
R＝1、 S＝1 ：Q＝0、 ==0，此输出既非0态，也非1态。
这种状态非锁存器的正常工作状态，应避免出现。
Qn： 接收信号之前的状态
（简称现态）
Qn+1：接收信号之后的状态
（简称次态）
双稳态
Qn
0
0
S
0
1
1
R
0
0
Qn+1
自己分析看看？
怎样避免

## Slide 16: 3）基本 R S 锁存器的特性表及特性函数
特性表：反映锁存器或触发器的次态（Qn+1）与现态（Qn）以及输入信号之间对应关系的表格。类似于真值表 。
特性函数：以逻辑表达式的方式反映锁存器或触发器的次态（Qn+1）与现态（Qn）以及输入信号之间函数关系。
输 入 |  | 输 出 |  | 功能 说明
R | S | Qn | Qn+1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | × | 
1 | 1 | 1 | × | 
保持
置 1
置 0
不允许
RS
Qn
1
1
1
1
1
1
×
×
×
×
0
0
0

## Slide 17: 4）基本 R S 锁存器时序图
t9 时刻：R=0、S=0，锁存器应保持为双稳态中的 0 态或 1 态
但∵前一时刻R=S=1，使Q＝0、 ＝0（非锁存器的正常状态）
∴ t9 时刻锁存器状态无法确定，取决于两或非门延迟的差异
图中虚线：表示这种不确定的状态
竞态现象：两个有效信号同时撤销所产生的状态不确定的情况。
0
0
保持
0
1
置1
1
1
×
×
1
0
置0
0
0
保持
0
1
置1
0
0
保持
1
0
置0
1
1
×
×
0
0
保持？
保持？
1
0
置0

## Slide 18: 5）基本 R S 锁存器的特点
电路比较简单
是组成各种功能更为完善的锁存器及触发器的基本单元
输入信号直接控制着输出的状态
  （称为电平直接控制）
具有保持、置1、置0功能 （根据输入信号的不同 ）
输入信号R 、S之间有约束

## Slide 19: (2) D 锁存器
1）基本结构及工作原理
  D＝0： Qn+1 = 0
  D＝1： Qn+1 = 1
2）特性表及特性函数
置 0
置 1
D | Qn | Qn+1 | 功能 说明
0 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 1 | 

## Slide 20
3）时序图
4） D 锁存器的特点
  电平直接控制
  不存在RS触发器的约束问题
  具有置 0 及置 1 功能

## Slide 21: (3)门控 D 锁存器
1）基本结构及工作原理
增加了控制同步的
时钟信号Clk 。
  Clk＝0：Qn+1 = Qn ，锁存器状态不改变
  Clk＝1：Qn+1 = D (由输入信号D控制锁存器状态）
2）特性函数:

## Slide 22
3）时序图
4）门控 D 锁存器的特点
  具有置 0 和置 1 功能
  受同步时钟Clk控制
  Clk＝1 期间接收信号
  Clk＝0 期间锁存，便于多个锁存器同步工作

## Slide 23: 3.2.2 触发器
共同点：具有存储功能的 双稳态 元器件
不同点：
  锁存器是电平敏感的存储元件
  触发器是边沿触发的存储元件
存储状态 0 态和 1 态均为稳定的状态
比较？

## Slide 24: (1) D 触发器
1）电路原理及逻辑符号
Clk＝ 0 ：主锁存器L1的Clk1 = 1， L1开通，D值送到Qm
∵ 从锁存器L2的Clk2 = 0， L2断路，D值无法送至 Q
∴ Q 保持原值不变
Clk 从 0 1：主锁存器L1的Clk1 = 0， L1断路，不再接收D信号，Qm 保持 Clk 信号变化时刻 D 的信号
∵从锁存器L2的Clk2 = 1，L2开通，Qm 信号被送至Q 端
∴最终送入Q 端的是 Clk 信号上升瞬间 D 的值。
0
0
1
1
×
Q
保持
0→1
1
1
0
×
Qm
Q
Qm
时钟上升沿

## Slide 25
∵ D 信号只在时钟脉冲 Clk 的边沿复制到 Q 端
∴ 这类触发器又被称为主从触发器或边沿触发器

## Slide 26
2） 特性表及特性函数
3）状态图
Clk | D | Qn+1 | 功能说明
↑ | 0 | 0 | 
↑ | 1 | 1 | 
置 0
置 1
0
1
D/
0/
1/
1/
0/

## Slide 27
上升沿触发
4） D 触发器时序图
0
0
1
1
1
1
0
0
Q

## Slide 28
下降沿触发
0
0
0
1
Q
0
0
0
1

## Slide 29
  具有置 0 和置 1 功能
  时钟脉冲边沿控制
  便于多个触发器同步工作
  抗干扰能力强
5） D 触发器的特点

## Slide 30: （2） JK 触发器
1）电路原理及逻辑符号
时钟下降沿到来时：
  若J=0，K=0，D=Q， ，触发器状态不改变
  若J=0，K=1，D=0， ，触发器状态变为 0 态
  若J=1，K=0，D=1， ，触发器状态变为 1 态
  若J=1，K=1，D= ， ，触发器状态与原来状态相反
D触发器

## Slide 31: 2） JK 触发器的特性表及特性函数
Clk | J | K | Qn | Qn+1 | 功能说明
↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 
↓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 
↓ | 0 | 1 | 0 | 0 | 
↓ | 0 | 1 | 1 | 0 | 
↓ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
↓ | 1 | 0 | 1 | 1 | 
↓ | 1 | 1 | 0 | 1 | 
↓ | 1 | 1 | 1 | 0 | 
保持
置 0
置 1
翻转

## Slide 32: 3） JK 触发器的状态图

## Slide 33: 4） JK 触发器时序图

## Slide 34: 5） JK 触发器的特点
  具有保持、置0、置1、翻转功能
  边沿时钟脉冲控制
  抗干扰能力强
在时钟触发器中，凡是具有保持、置0、置1及翻转功能的触发器称为JK触发器。

## Slide 35: (3) RS 触发器
1）逻辑符号
2）特性表及特性函数
  特性表与RS锁存器相同
  特性函数：
输 入 |  |  | 输 出 | 功能 说明
R | S | Qn | Qn+1 | 
0 | 0 | 0 | 0 | 保持
0 | 0 | 1 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 置1
0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 置0
1 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | × | 不允许
1 | 1 | 1 | × | 

## Slide 36
3）RS触发器的状态图
4）RS触发器的特点
  具有保持、置0、置1功能
  边沿时钟脉冲控制
  抗干扰能力强
  R 、S有约束
在时钟触发器中，凡是具有保持、置0、置1功能的触发器称为RS触发器。

## Slide 37: (4) T 触发器
1）逻辑符号
2）特性表及特性函数
Clk | T | Qn+1 | 功能说明
↑ | 0 | Qn | 保持
↑ | 1 |  | 翻转
Clk | T | Qn+1 | 功能说明
↑ | 0 | Qn | 保持
↑ | 1 |  | 翻转

## Slide 38
3）状态图
4）时序图

## Slide 39
5）T触发器的特点
  具有保持、翻转功能
  边沿时钟脉冲控制
  抗干扰能力强
在时钟触发器中，凡是具有保持、翻转功能的触发器称为 T 触发器。

## Slide 40: (5)带置位、清零端的触发器
什么是置位、清零？
为什么要置位、清零？
如何置位、清零？

## Slide 41
异步方式
当置位或清零信号一产生就立刻进行置位或清零 。
同步方式
当置位或清零信号产生后，还要等待时钟的有效边沿到来才进行置位或清零操作 。
从触发器的逻辑符号上，看不出其置位或清零端是同步或异步，只能从特性表上体现出来：
  置位或清零受时钟信号 Clk 的约束，属于同步
  置位或清零不受 Clk 约束，属于异步

## Slide 42
1）带异步置位、清零端的D触发器
异步置位端
异步清零端
表示输入信号低电平有效

## Slide 43: 带异步置位、清零端的D触发器特性表及功能
 |  | Clk | D |  |  | 功能说明
1 | 1 | ↑ | 0 | 0 | 1 | 同步置0
1 | 1 | ↑ | 1 | 1 | 0 | 同步置1
0 | 1 | × | × | 1 | 0 | 异步置1
1 | 0 | × | × | 0 | 1 | 异步置0
0 | 0 | × | × | × | × | 不允许

## Slide 44: 2）带同步置位、清零端的 JK 触发器

## Slide 45: (6) 触发器集成电路
触发器的集成电路很多，主要为 D 型和 JK 型触发器。
这里介绍两种 :
74HC74 双 D 触发器（有预置、清除端）
74HC112双JK触发器（有预置、清除端）

## Slide 46: 1）74HC74双Ｄ触发器(有预置、清除端）
74HC74含2个两个上升沿触发 的 D 触发器，每个触发器都有各自独立的脉冲输入以及异步置位、异步清零端。

## Slide 47: 74HC74 一个触发器的逻辑图

## Slide 48: 2） 74HC112双JK触发器(有预置、清除端）
74HC112含2个下降沿触发的 JK触发器，每个触发器都有各自独立的脉冲输入以及异步置位、异步清零端。

## Slide 49: 3.3 时序电路的分析
3.3.1 时序电路的分析方法&分析步骤
（1）根据给定的电路，写函数表达式。包括：
输出函数、各触发器的激励（驱动）函数。
（2）将各触发器的驱动函数代入到各自的特性函数中，求触发器状态的次态函数。
（3）列出状态表 。
（4）设定初始值，画状态转换图及时序图 。
（5）结合输入信号的含义，进一步对电路功能进行说明，并进行能否自启动的分析。

## Slide 50: 3.3.2 时序电路的分析举例
【例3-1】分析电路，画出状态图及时序图。

## Slide 51: （1）写函数表达式

## Slide 52: （2）求触发器的次态函数
∴ 将触发器的激励函数代入其中，
得触发器的次态函数：

## Slide 53: （3）列出状态表
现 态 |  |  | 次 态 |  |  | 输出
0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 1 |  |  |  | 
1 | 1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 | 1 |  |  |  | 
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1

## Slide 54: （4）画状态图及时序图：假设初始状态为000

## Slide 55: （5）电路分析说明
  电路的功能：
  该电路每 6 个 Clk（时钟脉冲）为 1 周期，三个触发器 FF0、FF1、FF2 每间隔 1 个 Clk 依次进行状态改变，该电路的输出 Y 仅在 Q2Q1Q0 的状态为 100 时，输出 0 ，其余情况输出 1 。

## Slide 56: 关于是否是能自启动电路的说明
  有效状态：时序电路中凡是被利用了的状态
  如 000、001、011、111、110、100
  有效循环：由有效状态构成的循环
  无效状态：时序电路中没被利用的状态
  如 010 及 101
  无效循环：由无效状态所构成的循环

## Slide 57
在时序电路中，如果存在无效循环，则这种电路是有缺陷的。原因在于当电路运行过程中由于干扰而脱离有效循环时，不能自动返回到有效循环中。
不能自启动时序电路：存在无效状态且无效状态构成循环。
能自启动的时序电路：虽然存在无效状态，但无效状态经过若干个 Clk 脉冲后会自动进入有效循环。

## Slide 58: 3.3.2 时序电路的分析举例
【例3-2】 分析电路
画出状态图
时序图
说明电路功能

## Slide 59: （1）写函数表达式
电路有4个输出
Y0、Y1、Y2、Y3，
输出函数分别是：

## Slide 60: （2）求触发器的次态函数
∴ 将触发器的激励函数代入其中，
得触发器的次态函数：

## Slide 61: （3）列出状态表

## Slide 62: （4）画状态图及时序图 ：假设初始状态为00

## Slide 63: （5）功能说明
是能循环输出 4 个脉冲的顺序脉冲发生器。
电路中的两个 JK 触发器构成了一个四进制的计数器( 参见ξ3.4)。
电路中的 4 个与门构成了一个 2-4 译码器。
可见：将计数器及译码器组合起来，可以方便地得到顺序脉冲发生器。

## Slide 64
3.4常用的时序逻辑电路
3.4.1寄存器
把二进制数据或代码暂时存储起来的操作叫寄存，具有寄存功能的电路叫做寄存器。
寄存器是由具有存储功能的锁存器或触发器构成的，其主要任务是暂时存储二进制数据或代码，一般不对存储内容进行处理，逻辑功能比较单一，电路结构比较简单。
寄存器按功能分类可分为基本寄存器和移位寄存器。